УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шалинского муниципального района

от__13.09.2020___ года № _173-п_

ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ШАЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗА 2020 ГОД

# Общая характеристика Шалинского муниципального района.

# Общая площадь городского округа Шалинского муниципального района – 59 889,14 (га).

Население – 141 689 жителей (по данным ОМС).

Административным центром Шалинского муниципального района является город Шали, где расположены выборные и исполнительные органы местного самоуправления.

Шалинский муниципальный район расположен в центральной части Чеченской Республики в 26 километрах на юго-восток от города Грозного. Протяженность района с севера на юг – около 36 км, с запада на восток – около 31 км.

Краткая историческая справка

Центр с. Шали образован постановлением Чечревкома от 20 июня 1920 года.

В связи с образованием Чеченской автономной области Шалинский район вошел в ее состав из бывшего Чеченского округа.

По Постановлению Чечоблревкома от 23 января 1923 года район переименован в округ.

На 1 января 1925 года в состав округа входили сельсоветы: Автуринский, Агиштинский, Белгатоевский, Герменчукский, Гельдигенский, Дуба-Юртовский, Мескер-Юртовский, Ново-Атагинский, Сержень-Юртовский, Устар-Гордоевский, Цацан-Юртовский, Чири-Юртовский, Шалинский.

Постановлением Президиума Чечоблисполкома от 3 апреля 1926 года в округе проведено укрупнение сельсоветов: Чири-Юртовский и Дуба-Юртовский объединены в один Дуба-Юртовский сельсовет.

Постановлением Президиума ВЦИК от 30 сентября 1931 года округ переименован в район.

На 1 января 2005 года в состав Шалинского района входят: г. Шали, с. Автуры, с. Агишты, с. Белгатой, с. Герменчук, с. Дуба-Юрт, с. Мескер-Юрт, с. Новые-Атаги, с. Сержень-Юрт, пос. Чири-Юрт.

В ноябре 2007 года в Чеченской Республике завершились строительно-восстановительные работы в районе по программе «Нет следов войны». Строительно-восстановительные работы были начаты в 2007 году по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова. На протяжении трех месяцев было построено и восстановлено 17 учебных заведений – 5 школ в городе Шали, школы в селах Новые-Атаги, Мескер-Юрт, Герменчук, Белгатой и Автуры. Была восстановлена центральная часть  города Шали, объекты социального и культурного назначения, хирургические отделения ЦРБ, дома культуры, детский дом творчества, жилые дома, мечети, универмаг, скверы и кинотеатр «Победа». Восстановление района проходило за счет Регионального общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова и частных инвесторов.

# Природно-ресурсный потенциал территории

Шалинский муниципальный район включает в себя равнинные, предгорные и горные территории. Центральная часть Шалинского муниципального района расположена на Чеченской предгорной равнине, поверхность которой пересекается большим количеством рек. Южная часть района расположена на северном склоне Кавказского хребта.

Имеющиеся в Республике залежи полезных ископаемых до сих пор мало разведаны. Существуют перспективы выявления месторождений, расположенных в более глубоких горизонтах, чем уже известных. Истощенные месторождения нуждаются в разработке остаточных запасов.

Минеральные ресурсы на территории Шалинского муниципального района представлены следующими видами полезных ископаемых:

- горючими (нефтегазовые месторождения);

- неметаллическими (месторождения минерально-строительного сырья);

- металлическими (рудные месторождения).

Нефтегазовые месторождения представляют для Шалинского муниципального района особую ценность. Чеченская Республика входит в состав Терско-Сунженской нефтегазоносной провинции. Промышленная нефтегазоносность связана с отложениями неогена, палеогена мелового и юрского возрастов. Коллекторами нефти и газа являются пески, трещиноватые песчаники, кавернозные и трещиноватые известняки, мергели, разобщенные толщами соленосных пород верхней юры и глинами неогена, палеогена и мела. Нефть, добываемая в Чеченской Республике, имеет высокое содержание бензина и относится к парафинистым. Попутный нефтяной газ также представляет большую ценность для хозяйства Республики.

К минерально-строительному сырью (по данным Чеченнедра на 01.01.2017 г.) относятся 15 видов твердых полезных ископаемых, составляющих минерагенический потенциал Чеченской Республики и Шалинского муниципального района в том числе.

Шалинский муниципальный район находится на территории Предкавказского минерагенического таксона, главными полезными ископаемыми которого являются уран, золото и марганец. Однако сведения о разведанных месторождениях металлических полезных ископаемых на территории района отсутствуют.

Водные ресурсы

Шалинский муниципальный район обладает высоким уровнем обеспеченности водными ресурсами (как поверхностными, так и подземными) и развитой гидрографической сетью.

По территории района протекают четыре крупных реки: Аргун, Басс, Джалка, Хул-Хулау. Занимаемая ими площадь составляет 992,4 га. Также имеется множество оросительных каналов, занимающих площадь в 148 га.

Все реки относятся к речной системе Терека бассейна Каспийского моря. Орографические и природно-климатические особенности оказали свое влияние на образование и распределение гидрографической сети.

По водному режиму реки Шалинского муниципального района можно разделить на два типа – с половодьем и без. К первому относится река Аргун. В питании реки важную роль играют ледники и высокогорные снега - когда высоко в горах тают снега и ледники, река разливается.

Ко второму типу относятся реки, берущие начало из родников и лишенные ледникового и высокогорного снегового питания. Летом половодья у них не бывает.

Водный режим рек обоих типов характеризуется резкими дождевыми паводками в летний период. Но после прекращения ливня вода в них быстро спадает. Наиболее высокие уровни и расходы воды в реках приходятся на теплую часть года, когда тают снега, ледники и льют дожди. Зимой расход воды резко уменьшается, так как питание рек поддерживается главным образом подземными водами.

На территории Шалинского муниципального района разведано месторождение теплоэнергетических подземных вод - Герменчукское МТЭПВ, балансовый запас – 1 тыс. м3/сут, температура воды на устье составляет 75-100 ⁰С. Это месторождение разрабатывается (эксплуатируется) с 1991 г, оно может быть использовано в хозяйственной и производственной деятельности. В целом, потребности Республики и Шалинского муниципального района в хозяйственно-питьевом водоснабжении прогнозными (естественными) эксплуатационными ресурсами обеспечены на неограниченный срок эксплуатации.

# Основные предприятия и организации, оказывающие коммунальные услуги на территории  Шалинского муниципального района.

# Теплоснабжающих предприятий не имеется.

  - Услуги водоснабжения - Филиал «Шалинский» ГУП «ЧечВодоканал», Филиал «Чири-Юртовский» ГУП «ЧечВодоканал»

  - Услуги газоснабжения – Филиал «Шалинский» ООО «Газпром газораспределение Грозный», ТУ Шалинского района ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»

  - Услуги электроснабжения – Филиал «Шалинский» ПАО «Россети Северный Кавказ».

Коммунальный комплекс Шалинского муниципального района включает в себя:

- Арт. скважины – 94 (ед.)

- Водопроводные линии – 348,4 (км)

- Каптаж – 1 (ед.)

- Водозаборы – 4 (ед.)

- Станция по очистке воды – 1920 (м3/сутки)

- Газопроводы – 953,03 (км)

Система теплоснабжения

Централизованное теплоснабжении в Шалинском муниципальном район отсутствует. Для отопления жилых многоквартирных домов, зданий и сооружений всех назначений используются 128 индивидуальных котельных, принадлежащих собственникам (предприятиям и организациям)

Тепловые сети на территории Шалинского муниципального района отсутствуют.

Промышленные источники тепловой энергии и источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в Шалинском муниципальном районе отсутствуют.

Большая часть населения муниципального района использует нецентрализованное индивидуальное котельное теплоснабжение.

Система водоснабжения и водоотведения

Распределительная система водоснабжения Шалинского МО включает в себя 94 артезианских скважин, 56 водонапорных башен, общая протяженность водопроводных сетей на территории Шалинского муниципального района – 348,4 км. Часть магистральных водопроводных сетей сделана из п/э трубы диаметром 100 мм и 65 мм. Остальная часть водопроводных сетей сделана из металлической трубы диаметром от 350 до 65 мм., ежегодно проводится замена некоторых участков на п/э трубу. Станции очистки и водоподготовки отсутствуют. Вода в магистральные сети поступает из водонапорных башен, а в нескольких населенных пунктах – сразу из скважин. Данные скважины и водонапорные башни находятся в ведомственных организациях.

Централизованное водоснабжение Шалинского муниципального района осуществляется филиалами «Шалинский» и «Чири-Юртовский» ГУП «Чечводоканал» от скважин, расположенных на территории района. Обслуживанием водопроводных сетей централизованного водоснабжения занимаются указанные организации.

Нецентрализованное водоснабжение населения отсутствует.

Физический износ основных фондов систем  водоснабжения – от 60 до 80 процентов. Система водоснабжения Шалинского муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Жилищный фонд в населенных пунктах Шалинского муниципального района подключен к водопроводным сетям.

Система централизованной канализации в настоящее время на территории Шалинского муниципального района имеется только в городе Шали, но слабо развита. Канализационные очистные сооружения функционируют на западной окраине г. Шали.

Более 80 % многоквартирных домов г. Шали, а также центральная районная больница, оборудованы централизованной канализацией. Малоэтажная застройка канализована выгребами.

Канализация в большинстве населенных пунктов для населения представлена в виде надворных уборных и частично выгребными колодцами. Здание школ, детских садов, администрации, магазинов так же канализованы выгребами.

Система электроснабжения

Энергоснабжающая компания, которая в Шалинском муниципальном районе обслуживает электрические сети, оборудование и передает электроэнергию до потребителя – филиал Шалинских РЭС  ПАО «Россети Северный Кавказ».

Система газоснабжения

## За последние годы в Шалинском муниципальном районе большое внимание уделяется строительству объектов газификации как одному из направлений социально-экономического развития. Газовое хозяйство на территории муниципального образования развивается в соответствии со схемой газификации Шалинского муниципального района разработанной Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Газпром газораспределение Грозный» в составе «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Чеченской Республики». За счет средств из разных уровней бюджетов и инвестиций, а также средств граждан, велись работы по строительству распределительных сетей газопроводов, строительству ГРП и газификации жилых домов. В 2020 году в Шалинском муниципальном районе построено 91, 8 км распределительных сетей газопроводов.

## Преимущество природного газа в том, что он не только экологически чистый вид топлива, но и самый дешевый. Низкие цены на природный газ по сравнению с другими видами топлива (уголь, дрова и т.д.) позволят сократить расходы и, соответственно, улучшить благосостояние населения и стабилизировать социально-экономическую обстановку.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 год

Топливно-энергетический баланс Шалинского муниципального района за 2020 год составлен в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». Он    содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Шалинского муниципального района и их потребления, устанавливает распределение  энергетических ресурсов между системами теплоснабжения,  потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Топливно-энергетический баланс Шалинского муниципального района за 2020 год (далее – баланс) составлен на основе однопродуктового баланса энергетических ресурсов в форме таблицы, Приложение №1, объединяющей данные однопродуктовых энергетических  ресурсов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах – единицах условного топлива (т.у.т.)

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов Шалинского муниципального района за 2020 год составлен  в форме таблицы, Приложение №2, отражающей формирование отдельных видов энергетических ресурсов и их использование в процессе передачи и конечного потребления  в натуральных единицах.

Состав топливно-энергетического баланса Шалинского муниципального района за 2020 год.

(Приложение № 1)

- Графа баланса «Уголь»  -  на территории района уголь не используется.

- Графа баланса «Сырая нефть» -  на территории района сырая нефть не используется

- Графа баланса «Нефтепродукты» - включены данные о дизельном топливе  и автомобильном бензине

- Графа «Природный газ» - включены данные о  природном газе

- Графа баланса «Прочее твердое топливо» - на территории района дрова  не используется.

- Графа баланса «Гидроэнергия и НВИЭ» - на территории района не используется электрическая энергия, произведенная на установках, использующих в качестве первичных ресурсов нетрадиционные энергетические ресурсы, в том числе на гидравлических, геотермических, солнечных, ветроэлектрических установках

- Графа баланса «Атомная энергия»  - на территории района не используется электрическая  и тепловая энергия, произведенная на атомных электростанциях

- Графа  баланса «Электрическая энергия» включены данные об электрической энергии, произведенной на электростанциях

- Графа баланса «тепловая энергия» включены данные о тепловой энергии, произведенной котельными, расположенными на территории Шалинского муниципального района. Графа баланса «Всего» включены результаты суммирования данных по видам энергетических ресурсов, в столбцах 1-9

- Строки баланса разделены на три блока:

  - В блок «Энергетические ресурсы» включены данные о производстве, ввозе и вывозе энергетических ресурсов на территории Шалинского муниципального района и об изменении запасов

  - В блок «Преобразование энергетических ресурсов» включаются данные о преобразовании одних видов энергетических ресурсов в другие, о расходах энергетических ресурсов в процессе преобразования, на собственные нужды и данные о потерях энергетических ресурсов при их производстве и передаче

  - В блок «Конечное потребление энергетических ресурсов» включены данные о потреблении энергетических ресурсов конечными потребителями

- В строку баланса «Производство энергетических ресурсов» не включены данные о количестве твердого топлива (дров).

- В строке баланса «Ввоз» учтены данные о ввозе на территорию района  всех энергетических ресурсов, указанных в графах 1 - 4 и графе «Электрическая энергия»

- В строке баланса «Вывоз» - учитываются данные о количестве всех вывозимых энергетических ресурсов. С территории района вывоз энергетических ресурсов  не осуществляется.

- В строке баланса «Изменение запасов» данные не показаны

- В строке баланса «Потребление первичной энергии» учтены результаты суммирования данных строк 1 - 4.  В каждую графу включены данные о валовом потреблении первичной энергии и ее эквивалентов, исчисляемые как сумма показателей по строкам 1-4

- В строке баланса «Статистическое расхождение»  отражается разность между суммой показателей строки 5 и суммой показателей строк 7-12.

- В строке баланса «Производство электрической  энергии» учитываются данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, используемых для выработки электрической энергии, на основании данных однопродуктового баланса электрической энергии. На территории района электрическая энергия не вырабатывается.

- В строке баланса «Производство тепловой энергии» учтены данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, в том числе электрической энергии, используемой для выработки тепловой энергии, на основе данных однопродуктового баланса тепловой энергии.

В строке 8.2. учтены данные о всей тепловой энергии, выработанной на котельных, включая производственные котельные.

- В строке баланса «Преобразование топлива» учитываются данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, переработанных во вторичные энергетические ресурсы. На территории района переработка энергетических ресурсов во вторичные энергетические ресурсы не осуществляется

- В строке баланса «Собственные нужды»  учтены данные о расходе энергетических ресурсов  (тепловой  энергии) на собственные нужды котельных.

- В строке баланса «Потери при передаче»  учтены данные о потерях, возникших при передаче тепловой энергии в тепловых сетях

- В строке баланса «Конечное потребление энергетических ресурсов» указана сумма строк с  13 по 19

- В строке баланса «Промышленность» учтены данные о расходе энергетических ресурсов на выработку продукции

- В строке баланса «Строительство» учтены данные о потреблении энергии на строительство детского сада и средней школы на 720 мест в г.Шали.

- В строке баланса «Транспорт и связь»  указаны данные о потреблении  дизельного топлива и автобензина транспортными организациями

- В строке баланса «Сфера услуг» учтены данные о потреблении энергетических ресурсов организациями сферы услуг

- В строке баланса «Население» учтены данные о потреблении энергетических ресурсов на отопление, электроснабжение, газоснабжение жилищного фонда.

- В строке баланса «Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды» -  учитываются данные о потреблении энергетических ресурсов в качестве сырья в химической или иной промышленности. На территории района энергетические ресурсы в качестве сырья не используются.

- Для пересчета топлива и энергии в тонны условного топлива единица натуральных показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб.м, тыс. кВтч, Гкал) умножается на коэффициент пересчета в условное топливо исходя из фактической калорийности топлива. Коэффициенты пересчета в условное топливо приведены в приложении №3

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов Шалинского муниципального района за 2020 год

(Приложение №2)

- Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов включает:

баланс нефтепродуктов;

баланс природного газа;

баланс электрической энергии;

баланс тепловой энергии

- Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов разработан в натуральных единицах измерения для каждой группы энергетических ресурсов, указанных в пункте 31.